Утверждена

Постановлением поселковой

администрации СП «Поселок Детчино» №324  от17.12.2013

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО»

2013 год

Содержание

Введение	4

Паспорт схемы	5

Глава 1. Схема водоснабжения	6

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	6

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	7

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	8

1.2 Существующие балансы водопотребления	9

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	10

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	15

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	18

Глава 2. Схема водоотведения.	22

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	22

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	22

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.	22

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотвеедения муниципального образования	23

2.2 Существующие балансы системы водоотведения	23

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	25

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	29

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	31

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	34

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения  сельского поселения «Поселок Детчино» на период до 2033 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации  сельского поселения  «Поселок Детчино» Малоярославецкого муниципального района  Калужской области.

- Генерального плана сельского поселения «Поселок Детчино».

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, ;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения  сельского поселения «Поселок Детчино» Малоярославецкого муниципального района  Калужской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава администрации сельского поселения «Поселок Детчино».

Местонахождение объекта:

Россия, Калужская область, Малоярославецкий район,  сельское поселение                « Поселок Детчино».

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы:

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения  сельского поселения  «Поселок Детчино» в целом;

- 	прокладка новых канализационных сетей в  неканализованных районах сельского поселения «Поселок Детчино»;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы:

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- реконструкция  КНС;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Второй этап 2023-2033г.

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- реконструкция  КНС;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

В состав  сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на  01. 01.2013  г.):

- д. Авдотьино (41 чел.)

- д. Барановка ( 0 чел.)

- д. Богрово (1 чел.)

- д. Букрино( 38 чел.)

- д. Быково ( 6 чел.)

- д. ВерхниеГорки ( 49 чел.)

- д. Желудовка (82чел.)

- д. Корнеевка ( 0 чел.)

- д. Кульнево (155 чел.)

- д. Курдюковка (21 чел.)

- д.Малахово (14 чел.)

- д.Мокрище (2 чел.)

- д.Нижние Горки (2 чел.)

- д.Таурово   (50чел.)

- д.Тимохино (58чел.)

- с.Детчино ( 4914 чел.)

В состав  сельского поселения  «Поселок Детчино» входят 16 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют с.Детчино, д. Кульнево и д. Желудовка, д.Таурово ,д.Тимохино- частично, д.Верхние Горки водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных  колодцев.

Итого общая численность населения на 2013 г. составляет 5423 человек.

Пресные подземные воды Детчинское месторождение с утвержденными эксплуатационными запасами категории А+В+С2-1,5 тыс. в сутки в том числе по категориям :А=1,5 Водоотбор  подземных вод в 2013 году составляет 2,7м3 в сутки.

Общее количество водопользователей в селе Детчино:

-ОАО «Русский продукт» пищевое предприятия число работающих-400 чел. скважина на территории предприятия;

-ЗАО  «Детчинский завод» предприятие по производству плодовоягодных вин число работающих 270 чел;

-ООО «Детчинский деревообрабатывающий завод» предприятие по производству  клееного бруса, оконных и дверных блоков , число работающих -232 человека;

-ЗАО «Детчинский комбикормовый завод» предприятие по производству кормов для сельскохозяйственных животных, число работающих 73 человека;

-ООО «Этернит-Калуга» предприятие по производству фиброцементных плит численность работающих -23;

-Сеть  немецких логистических предприятий по сборке и продаже сельскохозяйственной техники  численность работающих 130 человек;

-Магазинов -23;

-Многоэтажных домов-45 проживает 4230 человек;

- Одноэтажных-1129  проживает 1193 человека;

-больница на 70 посещений в сутки  и 20- коек стационар терапевтического профиля;

Библиотеки;

Дом культуры;

Учебные заведения школа на 500 учащихся  и Детчинский аграрный колледж на 500 учащихся.Удельное водопотребление на хозяйственно- питьевое водоснабжение 61 л в сутки на человека, на промышленные нужды 1,2 тыс. м3

Водозабор хозяйственно-питьевого назначения расположен  на ул.Спортивная на территории водозабора находятся  водонапорная башня-2(200м3), две артезианские скважины , водопроводная сеть-32,0 км

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение с.Детчино осуществляется из 5  водяных скважин,  (принадлежащих ГП «Калужский облводоканал». Водоочистные сооружения введены в эксплуатацию в 1981 г. Установленная мощность 3,2 тыс. м3/сут. На территории водозабора находятся резервуары чистой воды в количестве 2шт. по 200м3.Производительсность водозабора 3,0 тыс.м3

Скважины находятся:

- ул.Горького  насос  ЭЦВ 6-100-16 производительность 16м3/в час;

-ул.Зеленая насос ЭЦВ-8-100-25 производительность25м3/час;

-микрорайон «Победа» ЭЦВ-8-100-25 производительность25м3/час;

Источником водоснабжения  деревень является  водозабор села Детчино.

д. Кульнево протяженность сети-1000м, д.Таурово протяженность 1103м, д.Желудовка протяженность сети1020 м

Водоснабжение д.Верхние Горки скважина. Год постройки 1967г. Фактически поднято воды за 2012г. - 5691 тыс. м3. обслуживается МУП «Управление благоустройством» протяженность сетей по д.Верхние Горки-2600м. Износ существующих сетей составляет 100% по состоянию на 01.01.2012г., объектов ВКХ-85,67%.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/час | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водозабор с.Детчино | Скважина №1 | - | 25м3/час | - | - |
|  |  | Скважина №2 | - | 25м3\час | - | - |
|  |  | Скважина №3 | - | 25м3/час | - | - |
|  |  | Скважина № 4 | - | 16м3/час | - | - |
|  |  | Скважина № 5 | - | 16м3/час - | - | - |
|  |  | РЧВ 2 =500м3 (2 шт.) |  |  |  |  |
| 2 | Д.Верхние Горки |  | - |  | - |  |
|  |  |  | - | 16м3/час | - | - |
|  |  |  | - |  | - | - |
|  |  | РЧВ W=50м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
| 3 | Д.Тимохино | арт. скважина | - | 0,8м3\час |  |  |

Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

сельского поселения «Поселок Детчино»

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | С.Детчино | 2 рез. (РЧВ) V=500м³ | ЭЦВ-6-16-110 | 100 | 50 | 37 | - |
|  |  |  | 4-90-55 | 90 | 90 | 18,5 | - |
|  |  |  | ЭЦВ-6-16-110 | 100 | 50 | 37 | - |
|  |  |  | К-90-55 | 90 | 43 | 18,5 | - |
|  |  |  | ЭЦВ-8-25-100 | 100 | 50 | 37 | - |
|  |  |  | ЭЦВ-8-25-100 | 100 | 50 | 37 |  |
|  |  |  | ЭЦВ-8-25-100 | 100 | 50 | 37 |  |
| 2 | Д. Верхние Горки | 1 рез. (РЧВ) V=50м³ | ЭЦВ 6-6,5-90 | 6,3 | 50 | 4 | - |
| 3 | Д.Тимохино | 1 рез. (РЧВ) V=50м³ | ЭЦВ 5-4-80 | 4 | 80 | 3 | - |

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 50 до 150 мм общей протяжённостью 32 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена  часть застройки  частный сектор сельского поселения «Поселок Детчино»

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Водопроводная сеть на территории сельского поселения  «Поселок Детчино» проложена до 1980 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции.

- Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по  сельскому поселению «Поселок Детчино» на 2013г.

Таблица 3.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| С.Детчино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4914 | 240 | 1179,3 | 430,4 | 1022,1 | 393,0 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | 2,02 | 0,61 | 17,1 |  |  |
|  | Полив | чел | 2500 | 25 | 62,5 | 7,5 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 292,02 | 1304,9 | 455 | 1022,1 | 393 |
| Д.Кульнево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 155 | 50 | 7,7 | 2,18 | 20,8 | 5,07 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 |  | 3,84 | 1,40 | 3,84 | 0,64 |
|  | Полив | чел | 155 | 25 | 3,8 | 0,4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 12,59 | 3,98 | 32,84 | 5,71 |
| Д.Таурово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 240 | 6,4 | 56,9 | 5,16 | 0,21 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 50 | 1,25 | 10,9 | 0,85 | 0,21 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 |  |  |  |  |  |
|  | Полив | чел | 72 | 25 | 1,8 | 0,216 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 315 | 9,45 | 68 | 6,04 | 0,42 |
| Д.Желудовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 82 | 240 | 19,7 | 7,19 | 10 | 0,41 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 |  | 1,64 | 5,98 |  |  |
|  | Полив | чел | 82 | 25 | 2,05 | 0,24 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 265 | 23,39 | 13,4 |  |  |
| д. Верхие Горки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 49 | 50 | 2,4 | 0,9 |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 |  |  |  |  |  |
|  | Полив | чел | 65 | 25 | 1,6 | 1,8 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 75 | 4 | 2,7 |  |  |
| д. Тимохино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 50 | 50 | 2,5 | 0,9 |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 |  |  |  |  |  |
|  | Полив | чел | 25 | 25 | 0,62 | 0,7 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 75 | 3,12 | 1,6 |  |  |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения сельского поселения «Поселок Детчино», а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения  сельского поселения  «Поселок Детчино» приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. | Расчетный срок - 2033г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | С.Детчино | - | 4914 | 45 | 4959 | 35 | 4994 |
| 2 | Авдотьино | - | 41 | -4 | 37 | -2 | 35 |
| 3 | Барановка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Богрово | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Букрино | - | 38 | 4 | 42 | 4 | 46 |
| 6 | Быково | - | 6 | -2 | 4 | -2 | 2 |
| 7 | В.Горки | - | 49 | 5 | 54 | 3 | 57 |
| 8 | Желудовка | - | 82 | 5 | 87 | 5 | 92 |
| 9 | Курдюковка | - | 21 | 2 | 23 | 2 | 25 |
| 10 | Малахово | - | 14 | -5 | 9 | -5 | 4 |
| 11 | Мокрище |  | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Н.Горки |  | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Таурово |  | 50 | -5 | 45 | -5 | 40 |
| 14 | Тимохино |  | 58 | 3 | 51 | 3 | 54 |
| 15 | Кульнево |  | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 |
| 16 | Корнеевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого |  | 5433 | 44 | 5477 | 38 | 5515 |

В перспективе развития  сельского поселения  «Поселок  Детчино» источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для  сельского поселения «Поселок Детчино» принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2028 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий и вновь строящиеся малоэтажные дома оборудуются водопроводом , канализацией и водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

246 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);Для домовладений где не установлены  приборы учета воды, принят норматив на полив 50л\сутки

Таблица 6.

Таблица суммарного водопотребления по  сельскому поселению «Поселок Детчино» на период с 2023 по 2028 гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4914 | 246 | 1208,8 | 441,2 | 1571 | 65,5 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 678 | 179 | 121,6 | 44,3 | 158 | 6,58 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 196 | 50 | 9,8 | 3,57 | 12,7 | 0,53 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 103,44 | 34,92 | 95,68 | 7,83 |
|  | Полив | чел | 3805 | 25 | 95,1 | 11,4 | 14,9 | 0,62 |
|  | Итого: | чел | 5477 | - |  |  |  |  |
| II-этап до 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 3800 | 176/160 | 608,00 | 221,92 | 790,40 | 67,65 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Полив | чел | 3800 | 50 | 31,23 | 11,40 | 190,00 | - |
|  | Итого: | чел | 3800 | - | 760,83 | 233,32 | 980,40 | 64,65 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития  поселения «Поселок Детчино» предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей  территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Водоснабжение , планируется осуществлять от водозабора, находящихся в с.Детчино. Водоочистные сооружения введены в эксплуатацию в 1986г. Установленная мощность – 1,4 тыс. м3/сут. Планируется реконструкция и модернизация существующих водоочистных сооружений в связи с увеличением числа подключаемых потребителей.

Существующий жилой массив   в с.Детчино охвачен водопроводной сетью на 100 процентов,   канализационной   сетью 65 процентов. Многоквартирный жилой фонд  на 89% обеспечен  централизованным водопроводом и канализацией. Планируется подвести водопровод и канализацию к существующим многоквартирным домам. Не проложены сети канализации по улицам Первомайская , Алпатова, Подольские курсанты, Железнодорожная, частично проложена канализационная сеть по ул.Пушкина, Ленина. По улицам Первомайская, Алпатова, Подольские курсанты, Железнодорожная, д. Кульнево  для подведения канализационной сети необходимо строительство КНС , так улицы расположены ниже существующих линий и  без перекачки стоков прокладка канализационных сетей невозможна. Существующие водопроводные сети по селу Детчино  имеют износ до 100 процентов и нуждаются в перекладке и к частному жилому сектору и многоквартирному.

Сети водоснабжения

| № | Место расположения | Производитель несть | Диаметр труб | Год запуска | % износа | материал | Длина сети | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Ленина |  | 100 |  |  | чугун | 1717 |  |
| 2 | Ул. Пушкина |  | 100 |  |  | чугун | 1879 |  |
| 3 | Ул. Подольские Курсанты |  | 100 |  |  | чугун | 349 |  |
| 4 | Ул. Базарная |  | 100 |  |  | чугун | 225 |  |
| 5 | Ул. Алпатова |  | 100 |  |  | чугун | 476 |  |
| 6 | Ул. Колхозная |  | 150 |  |  | чугун | 1000 |  |
| 7 | Пер. от Колхозной до Первомайской |  | 150 |  |  | чугун | 400 |  |
| 8 | Ул. Советская |  | 150 |  |  | чугун | 300 |  |
| 9 | От Пушкина до Советской |  | 100 |  |  | Чугун Сталь ПНД | 200 100 60 |  |
| 10 | От Пушкина до КНС №1 |  | 50 |  |  |  | 100 |  |
| 11 | Д.Таурово |  | 100 |  |  | чугун | 1103 |  |
| 12 | Ул. Киевская |  | Д110 |  |  | ПНД | 207 |  |
| 13 | По ул. Ленина до Киевской |  | Д110 |  |  | ПНД | 460 |  |
| 14 | Ул.Полевая |  | 100 150 |  |  | чугун | 530 100 |  |
| 15 | Ул.Комсомольская |  | 100 150 |  |  | чугун | 190 100 |  |
| 16 | От Первомайской до Комсомольской |  | 100 |  |  | чугун | 160 |  |
| 17 | От Первомайской до ул.Московская |  | Д150 ПНД 110 |  |  | чугун | 840 60 |  |
| 18 | Ул.Первомайская |  | д150 |  |  | чугун | 1030 |  |
| 19 | Ул.Калинина |  | 100 150 |  |  | Чугун Пнд | 685 200 |  |
| 20 | Ул..Матросова |  | 100 150 |  |  | чугун | 812 200 |  |
| 21 | От Матросова до Желудовки |  | 150 |  |  | чугун | 1020 |  |
| 22 | Д.Желудовка ул. Луговая. Весенняя |  | 150 |  |  | чугун | 1141 |  |
| 23 | От КОС до Желудовки |  | 100 |  |  | чугун | 1125 |  |
| 24 | От КОС до ул.Спортивная |  | 100 |  |  | чугун | 1226 |  |
| 25 | Ул..Московская |  | 100 |  |  | чугун | 325 |  |
| 26 | Ул.Горького |  | 150 |  |  | чугун | 590 |  |
| 27 | Ул.Октябрьская |  | 100 |  |  | чугун | 336 |  |
| 28 | Пер.Садовый (Калинина д.1 до пер Матросова |  | 100 |  |  | чугун | 640 |  |
| 29 | Пер.Матросова |  | 100 |  |  | чугун | 740 |  |
| 30 | От Матросова до сважины №4 |  | 150 |  |  | чугун | 925 |  |
| 31 | Ул.Спортивная |  | 150 |  |  | чугун | 362 |  |
| 32 | От камеры до спортбазы |  | 150 |  |  | чугун | 619 |  |
| 33 | Спортивная по ул.Горького до Зеленой |  | 150 63 |  |  | Чугун ПНД | 400 150 |  |
| 34 | От ул.Пушкина по ул.Циолковского |  | 100 50 |  |  | Чугун сталь | 525 64 |  |
| 35 | Ул.Спортивная до больницы |  | 100 |  |  | чугун | 300 |  |
| 36 | Пер.Циолковского |  | 100 |  |  | стал- | 120 |  |
| 37 | Пер. Октябрьский |  | 100 |  |  | стал- | 120 |  |
| 38 | От 4 скв.до ул.Ленина |  | 150 |  |  | чугун | 280 |  |

Канализационные сети

| № | Место расположения, район, улица | Очистные сооружения | КНС | Произво- Дитель-ность | Диаметр труб | Год запуска | % износа | материал | Длина сети | Вид ремо-нта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напорный коллектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | От КНС№ 1 до КОС |  |  |  | ЧВР-200 Чвр-150 | 1988 1960 |  |  | 1870 1870 |  |
| 2 | От КНС № 2 |  |  |  | ЧВР-200 |  |  |  | 3100 |  |
| 3 | КНС №2 до КОС |  |  |  | ЧСР-150 | 1996 |  |  | 3100 |  |
|  | Уличные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От водозабора до колледжа |  |  |  | Керам-150 |  |  |  | 720 |  |
| 2 | От Матросова до колледжа |  |  |  | Керам-150 |  |  |  | 560 |  |
| 3 | От колледжа до столовой |  |  |  | Керам-150 | 1975 |  |  | 440 |  |
| 4 | От новой школы до ул.Московская |  |  |  | Керам-150 |  |  |  | 280 |  |
| 5 | От ул. Московская до столовой по ул.ленина |  |  |  | Керам-150 |  |  |  | 760 |  |
| 6 | От ул.Кирова до ул.Ленина |  |  |  | Керам-150 |  |  |  | 240 |  |
| 7 | Ул.Циолковского |  |  |  | Керам--200 |  |  |  | 219 |  |
| 8 | От ул.Ленина до КНС № 1 |  |  |  | Керам-150 | 1965 |  |  | 1700 |  |
| 9 | Сбросной коллектор очищенных стоков |  |  |  | Керам-300 |  |  |  | 1550 |  |
| 10 | Ул.Зеленая |  |  |  | Керам-150 |  |  |  | 620 |  |
| 11 | Ул.Луговая |  |  |  | Керам-150 |  |  |  | 600 |  |
| 12 | От ул.Березовой до Весенней |  |  |  | Керам-150 |  |  |  | 100 |  |
| 13 | Ул.Весенняя |  |  |  | Керам-150 |  |  |  | 600 |  |
| 14 | От больницы до Спортивной |  |  |  | Керам-150 |  |  |  | 230 |  |
| 15 | От Киевской до КНС№ 1 |  |  |  | Керам-150 |  |  |  | 2100 |  |

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 7.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | Д.Тимохино |
| 1.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø90 | км | 5,70 | — | 16 896,868 | 16 896,868 |
| 1.3 | Ø63 | км | 4,10 | — | 25 086,355 | 25 086,355 |
|  | Итого: |  |  | — | 44 407,531 | 44 407,531 |
| 2. | Д.Букрино |
| 2.1 | Водонапорная башня V=15м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 1 765,843 | 1 765,843 |
| 2.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 4,2 | — | 25 086,355 | 25 086,355 |
|  | Итого: |  |  | — | 26 852,198 | 26 852,198 |
| 3. | Д.Верхние Горки |
| 3.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 2,6 | — | 6 561,375 | 6 561,375 |
|  | Итого: |  |  | — | 6 561,375 | 6 561,375 |
| 4. | Д. Курдюковка |
| 4.1 | Водонапорная башня V=25м³ H=18м. | шт. | 1 | — | 2 424,308 | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ø63 | км | 2,13 | — | 8 959,098 | 8 959,098 |
| 4.3 | Ø75 | км | 0,78 | — | 3 623,834 | 3 623,834 |
|  | Итого: |  |  | — | 15 007,240 | 15 007,240 |
| 5. | д. Кульнево |
|  | Замена изношенных водопроводных сетей равнозначного диаметра: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ø55 | км | 0,30 | 1 700,455 | — | 1 700,455 |
| 5.2 | Ø150 | км | 3,80 | 23 756,954 | — | 23 756,954 |
| 5.4 | Перекладка участка существующего водовода Ø150 на Ø225 из труб ПЭ100 | км | 7,60 | — | 71 378,603 | 71 378,603 |
| 5.5 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø110 | км | 5,15 | 18 730,073 | — | 18 730,073 |
|  | Итого: |  |  | 44 187,482 | 71 378 ,603 | 115 566,085 |
| 6. | д. Желудовка |
| 6.1 | Водонапорная башня V=15м³ H=18м. | шт. | 1 | 1 456,886 | — | 1 456,886 |
| 6.2 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 3,26 | 11 148,102 | — | 11 148,102 |
|  | Итого: |  |  | 12 604,989 | — | 12 604,989 |
| 7. | Д.Таурово |
| 7.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø90 | км | 3,2 | — | 18 874,718 | 18 874,718 |
|  | Итого: |  |  | — | 18 874,718 | 18 874,718 |
| 8. | С.Детчино |
| 8.1 | Перекладка участка существующего водовода Ø150 на Ø225 из труб ПЭ100 | км | 7,6 | 71 378,603 | 71 378,603 | 142 757,206 |
|  | Итого |  | 71 378,603 | 71 378,603 | 142 757,206 |
|  | Всего |  | 128 171,074 | 237 460,268 | 365 631,342 |

# Глава 2. Схема водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время из населенных пунктов  сельского поселения «Поселок Детчино» сети канализации имеют с.Детчино. Жилая застройка,  прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

### 2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от существующей жилой застройки  предприятий и учреждений через КНС  поступают в центральный канализационный сток  по нему на очистные сооружения .Сети водоотведения с.Детчино выполнены из  чугунных и керамических труб. Общая протяжённость сетей составляет 16,8 км. Канализационная насосная станция жилого микрорайона  центра и ул.Киевская, ул.Спортивная  введена в эксплуатацию в 1983г., на ней установлены насосы СМ 80-50-2 и СД-120-45. Сточные воды от КНС.№1,2,  по напорному коллектору Ø150мм перекачивают на очистные сооружения Калужского  областного водоканала. Часть стоков от микрорайона ДЗОК перекачивается через КНС 3,4 на очистные сооружение ОАО «Русский продукт»

Жилые дома  с.Детчино д.Таурово, Кульнево, Верхние Горки, Желудовка оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод  в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

- биологические пруды с естественной аэрацией (4шт);

- контактный резервуар - сборный железобетонный резервуар;

- производственно-вспомогательные здания;

- хлораторная;

- иловая площадка – земляное сооружение.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в водоотводящую канаву протяжённостью 500м  и далее в р. Путынка. Выпуск береговой незатопленный.

Таблица 8

Характеристики канализационных насосных станций

| Расположение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс. м³/сут | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Детчино | 1982 | - | СМ 80-50 | 2 |
| С.Детчино | 1986 | - | СД-160-45 | 4 |
| С.Детчино | 1981 | 29 | СМ 150-125-315/4 | 1 |
| С.Детчино | 1982 | 900 | GRUDFOS40.09.2.1.502 | 1 |
| С.Детчино | 1982 | 900 | GRUDFOS40.09.2.1.502 | 1 |

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена большая часть села Детчино .

2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу  КНС, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в удовлетворительном состоянии.

3. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения  «Поселок Детчино» приведены в таблице № 9. Расходы сточных вод представлены в таблице 9.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 9

| Расчётный срок | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существующее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 5432 | 246 | 1336,3 | 16 035,2 | 1300 | 54,2 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1251 | 25 | 32,1 | 11,72 | 41,74 | 5,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 54.0 | - | 20,62 | 7,52 | 20,62 | 1,69 | 3,4 |
|  | Итого: | чел | 5432 | - | 1389,0 | 16054,4 | 1362,4 | 60,9 |  |

## 2.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от сельского поселения «Поселок Детчино» приведены в таблице 11.

Таблица 11.

| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоснабжение | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С.Детчино |
| Проектное предложение на 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4994 | 246 | 1,228 | 484,4 | 295,2 | 12,3 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,90 | 0,33 | 0,90 | 0,22 | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1229 | 484,7 | 296,1 | 12,52 | 1,2,3,4 |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4994 | 246 | 1,228 | 484,4 | 295,2 | 12,3 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,90 | 0,33 | 0,90 | 0,22 | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1229 | 484,7 | 296,1 | 12,52 |  |
| д. Кульнево |
| Проектное предложение 2023г | Хоз-питьевые нужды | чел | 155 | 246 | 3,81 | 1,390 | 1,6 | 0,6 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,3 | 0,1 |  |  | 1,2,3 |
|  | Итого: |  |  | 246 | 4,11 | 1,49 | 1,6 | 0,6 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 155 | 246 | 38,1 | 13,9 | 49,5 | 2,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 |  |  |  |  |  | 1,2,3 |
|  | Итого: |  | 155 | 246 | 38,1 | 13,9 | 49,5 | 2,06 |  |
| д. Таурово |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 246 | 14,7 | 5,39 | 17,6 | 0,74 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 5,25 | 1,92 | 5,25 | 1,10 | 1,2,3,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 19,95 | 7,31 | 22,8 | 1,84 | 1,2 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 40 | 246 | 9,8 | 3,6 | 11,7 | 0,49 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 5,25 | 1,92 | 5,25 | 1,10 | 1,2,3,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,05 | 5,5 | 16,9 | 1,59 | 1,2 |
| д. Желудовка |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 82 | 246 | 20,2 | 7,4 | 24,2 | 1 |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 33 | 50/25 | 1,65 | 0,60 | 2,15 | 0,52 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,15 | 0,28 | 1,2,3,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 23 | 8,42 | 27,5 | 1,8 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 92 | 246 | 22,6 | 8,2 | 27,1 | 1,1 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,21 | 0,81 | 2,21 | 0,54 | 1,2,3,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 24,8 | 9,01 | 29,3 | 1,64 | 1,2 |
| Букрино |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 38 | 176,6 | 6,7 | 2,4 | 8,04 | 0,3 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 | 0,20 | 1,2,3,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,53 | 2,7 | 8,87 | 0,5 | 1,2 |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 46 | 176,6 | 8,1 | 2,95 | 5,41 | 9,7 | 0,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - |  |  |  |  | 1,2,3,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,82 | 2,99 | 5,41 | 0,9 | 1,2 |
| д. Тимохино |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 38 | 176,6 | 6,71 | 2,45 | 8,05 | 0,3 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 176,6 | 6,71 | 2,45 | 8,05 | 0,3 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 45 | 176,6 | 7,94 | 2,9 | 9,53 | 0,4 |  |
|  | Итого: |  | 45 | 176,6 | 7,94 | 2,9 | 9,53 | 0,4 |  |
| д. Курдюковка |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 21 | 176,6 | 3,71 | 1,35 | 4,4 | 0,18 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,82 | 1,03 | 2,82 | 0,69 | 1,2,3,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,53 | 6,43 | 25,52 | 5,15 | 1,2 |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 176,6 | 4,4 | 1,6 | 5,3 | 0,22 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,10 | 1,13 | 3,10 | 0,76 | 1,2,3,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,5 | 2,73 | 8,4 | 0,98 | 1,2 |
| д. Верхние Горки |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 48 | 176,6 | 7,68 | 2,80 | 9,98 | 2,43 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,54 | 0,56 | 1,54 | 0,37 | 1,2,3,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,61 | 3,51 | 13,92 | 2,81 | 1,2 |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 57 | 176,6 | 10,06 | 3,67 | 12,07 | 0,5 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,50 | 0,91 | 2,50 | 0,61 | 1,2,3,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,6 | 4,58 | 14,6 | 1,1 | 1,2 |
|  | Суммарное водоотведение по сельскому поселению «Поселок Детчино» |  |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоснабжение | Прим. |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4994 | 208,3 | 1206,4 | 477,9 | 404,36 | 2,81 |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 678 | 176/25 | 33,90 | 12,37 | 44,07 | 5,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 103,44 | 34,92 | 95,68 | 7,83 | 1,2,3 |
|  | Итого: | чел | 5515 | - | 1343,7 | 525,2 | 544,1 | 157,5 |  |
| Проектное предложение 2033г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 5515 | 240 | 1323 | 482,9 | 288 | 12 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Итого: | чел | 5515 | - | 1444,6 | 482,9 | 288 | 12 |  |

## 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

- В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация КНС (потребители микрорайон ДЗОК).

- В с.Детчино планируется прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;

4.Реконструкция  очистных сооружений

## 2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 12.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 12

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |
| 1. | С.Детчино |
| 1.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 4 | 9 325,956 |  | 9 325,956 |
| 1.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 5,80 | 48 862,332 |  | 48 862,332 |
| 1.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø90 | км | 3,90 | 17 227,037 |  | 17 227,037 |
|  | Итого: |  |  | 75 415,325 |  | 75 415,325 |
| 2. | Д.Желудовка |
| 2.1 | Канализационная насосная станция q=5м³/час. | шт. | 3 | — | 6 994,467 | 6 994,467 |
| 2.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 1,70 | — | 14 587,961 | 14 587,961 |
|  | Итого: |  |  | — | 21 582,428 | 21 582,428 |
|  | д. Таурово |
| 3.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 3 |  | 5 770,698 |  |
| 3.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 3,10 | — | 26 291,405 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 32 062,103 |  |
| 4 | д. Кульнево |
| 4.1 | Канализационная насосная станция q=5м³/час. | шт. | 1 |  | 1 923,566 | 1 923,566 |
| 4.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км | 3,10 |  | 21 691,398 | 21 691,398 |
| 4,3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø75 | км | 1,88 |  | 6 747,312 | 6 747,312 |
|  | Итого: |  |  |  | 30 362,276 | 30 362,276 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  |  |  |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Схема будет реализована в период с 2013 г. по 2033 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Первый этап 2013-2023 г.

- Реконструкция и модернизация КНС в с.Детчино;

- В с.Детчино планируется прокладка сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм с поэтапной перекладкой износившихся самотечных канализационных сетей;

- Строительство КНС по ул. Первомайская;

- Строительство КНС в д. Кульнево;

- Строительство двух напорных линий линиям Ø75мм от КНС д. Кульнево до самотечного коллектора с.Детчино;

- В д. Желудовка необходима прокладка самотечных коллекторов Ø225мм, охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную застройку;

Второй этап 2023-2033 г.

- В д.Таурово строительство сети хозяйственно-бытовой канализации Ø225мм;

- Строительство КНС в д. Таурово;

- Строительство двух напорных линий Ø110мм для отвода сточных вод в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации с.Детчино;

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 13

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | С.Детчино |  |  |  |
|  | водоснабжение | 71 378,603 | 71 378,603 | 142 757,206 |
|  | водоотведение | 75 415,325 |  | 75 415 325 |
|  | Итого: | 146 793,928 | 71 378,603 | 218 172,531 |
| 2 | д.Тимохино |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 44 407,531 | 44 407,531 |
|  | водоотведение | — | - | - |
|  | Итого: | 0,00 | 44 407,531 | 44 407,531 |
| 3 | д.Букрино |  |  |  |
|  | водоснабжение |  | 26 852,198 | 26 852,198 |
|  | водоотведение |  | - | - |
|  | Итого: |  | 26 852,198 | 26 852,198 |
| 4 | д. В.Горки |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 15 007,240 | 15 007,240 |
|  | водоотведение | — | 30 276,611 | 30 276,611 |
|  | Итого: | 0,000 | 45 283,851 | 45 283,851 |
| 5 | д. Курдюковка |  |  |  |
|  | водоснабжение |  | 15 007,240 | 15 007,240 |
|  | водоотведение |  |  |  |
|  | Итого: | 0,00 | 15 007,240 | 15 007,240 |
| 6 | д. Кульнево |  |  |  |
|  | водоснабжение | 44 187, 482 | 71 378,603 | 115 566,085 |
|  | водоотведение |  | 30 362,276 | 30 262,276 |
|  | Итого: | 44 187,482 | 101 740,879 | 145 828,361 |
| 7 | д. Желудовка |  |  |  |
|  | водоснабжение | 12 604,989 |  | 12 604,989 |
|  | водоотведение |  | 21 582,428 | 51 582,428 |
|  | Итого: | 12 604,989 | 21 582,428 | 64 187,417 |
| 8 | д. Таурово |  |  |  |
|  | водоснабжение |  | 18 874,718 | 18 874,718 |
|  | водоотведение |  | 32 062,103 |  |
|  | Итого: |  | 50 936,821 | 18 874,718 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 128 171,074 | 293 182,724 | 421 353,798 |
|  | водоотведение | 75 415,325 | 114 834,418 | 189 598,743 |
|  | ВСЕГО: | 203 586,399 | 408 017,142 | 611 603,541 |